#### SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

prowadzonego z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji pn.

„WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH I DOSTARCZENIA KOMPLEKSOWEJ LINII PRODUKCYJNEJ”

- Dokumentacja dotycząca wykonania robót budowlanych (Projekt Budowlany, przedmiar robót) dostępna jest w wersji papierowej w siedzibie Firmy:

- Creo Sp. z o.o., ul. Baszyńskiego 9a, 35-210 Rzeszów

- Dostarczenie kompleksowej linii produkcyjnej – informacje o przedmiocie zamówienia:

| Pozycja | Nazwa urządzenia | Sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Maszyna do mechanicznego wycinania form do kolan okrągłych | 1 |
| Maszyna jest programowalna i pozwala wyciąć dowolne segmenty kolan. Wykonywane elementy mogą być w różnym zakresie średnic i kątów. PARAMETRY TECHNICZNE: maksymalna szerokość blachy: 1500 mm / max. 10m długości grubość materiału: 0,4 - 1,1 mm – ocynk / stal miękka 0,4 - 0,6 mm - stal nierdzewna 0,5 - 1,1 mm – aluminium prędkość cięcia: 2 - 10 m/min. średnica kolan: 100 - 1500 mm (kroki po 1mm) zakres cięcia: 5 - 46 stopni (kroki po 1/10 stopnia) liczba narzędzi tnących: 1 do 4 (wybierane z panelu sterowania) podłączenie: 6kVA /400V /50Hz /3 fazy |
| 2. | Rozwijaki do blachy | 1 |
| System rozwijający blachę z kręgów składający się z następujących elementów: Odwijak Rama prowadząca Podtrzymka PARAMETRY TECHNICZNE: Maksymalna szerokość kręgu: 1250 mm Maksymalna masa kręgu: 3000 kg Zakres średnic szpuli rozwijarki: 450 - 650 mm albo 290 - 400 Masa maszyny: 140 kg Wymiary transportowe (dł/szer/wys): 1750/1070/810 mm |
| 3. | Urządzenie do montażu uszczelek | 1 |
| W skład maszyny wchodzi : Żłobiarka Zestaw rolek formujących Pneumatyczny podajnik kleju Żłobiarka wykonuje w kształtce za pomocą rolek formujących wgłębienie na uszczelkę. Następnie w wykonany rowek zostaje podana masa klejowa i nałożona manualnie uszczelka. PARAMETRY TECHNICZNE: Zakres średnicy: 125 – 1250 mm (5” – 50”) Grubość materiału: - stal ocynkowana: 0,5 – 0,9 mm (0,020” – 0,035”” - stal nierdzewna: 0,5 – 0,8 mm (0,020” – 0,031”) Zasilanie: 5 kVA/400V/50 Hz |
| 4. | Urządzenie do montażu źródła światła ultrafioletowego w kanałach wentylacyjnych | 1 |
| Urządzenie to ma za zadanie umieszczenie wewnątrz przewodów ciągów wentylacyjnych diod LED emitujących promieniowanie UV o określonej długości fali. W zależności od potrzeb elementy takie montowane będą w odległości od 3 do 5 metrów od siebie. |
| 5. | Urządzenie do mycia i dezynfekcji kanałów | 1 |
| Urządzenie składa z następujących modułów: stanowisko do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych, na tym etapie usuwane są wszelkie zanieczyszczenia powstałe na etapie produkcji, stanowisko do mycia kanałów – mycie odbywa płynem myjącym za pomocą urządzenia wysokociśnieniowego – podczas mycia występuje też odzysk środka myjącego – detergentu, po dokładnym umyciu kanału kolejnym etapem jest suszenie umytych powierzchni za pomocą nadmuchu gorącego powietrza. Transport pomiędzy stanowiskami odbywa się za pomocą podajników rolkowych |